## Slide 1
消防安全知识培训
Click to edit title style
2021年4月

## Slide 2
培训主要内容
第三节 常见火灾隐患
0
3
第四节 火场逃生
0
4
第一节 消防培训目的
第二节 消防器材及使用
第三节 常见火灾隐患
第四节 火场逃生
第五节 查改火灾隐患要领

## Slide 3
1.保障员工的人身安全
2.保障企业、员工的财产安全
3.达到控制和杜绝火险（灾）事故的发生
加强全员的
防火意识
熟悉公司各区
域的消防设施及
消防器材的所
在位置
掌握火警险、
(灾）发生
后的报警程序
掌握灭火技能
及疏散逃生、
自救的办法
掌握常见消防器材的使 用方法
一、消防培训目的

## Slide 4
4
2
1
懂得岗位火灾危险性
1
会使用消防器材
4
懂得预防火灾的措施
2
会报火警
3
3
懂得扑救火灾的方法
懂得逃生的方法
会扑救初起（5-7分钟）火灾
会组织疏散逃生
四懂
四会

## Slide 5
    三同时
报警
灭火
逃生
保持镇静
切勿慌张
火灾时怎么办？

## Slide 6
当我第一个发现起火后怎么办？？？
大声呼喊
打电话报警
小火灭火
共同灭火
迅速撤离
搬走贵重物件

## Slide 7
报警后要派专人到街道路口或村口等候消防车到指引消防车去火场的道路，以便迅速，准确到达起火地点。
报警人要讲清自己姓名，工作单位和电话号码
要讲清是建筑物情况，最好能讲清起火部位，燃烧物质和燃烧情况
要讲清什么东西着火，火势情况
火警电话打通后，应讲清楚着火单位，所在区/县，街道，门牌或乡村的详细地址。
二、如何报火警

## Slide 8
公司常见的消防 器材 /设备
室内、外消防栓
干粉灭火器、
二氧化碳灭火器、
水基型灭火器、
洁净气体灭火器
三、常见消防器材、设备、设施

## Slide 11
A类
B类
C类
D类
液体或可熔化的固体物质火灾：汽油、天然
气、油漆、酒精等。
气体火灾：氢气、乙炔、石油气、甲烷等。
金属火灾：钾、钠、镁、铝镁合金等。
火灾分类
E类
F类
固体物质火灾：木、竹、棉、布、纸塑胶等。
烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。
带电火灾：电气线路、电气设备。物体带电
燃烧的火灾。
四、火灾分类

## Slide 12
隔离法
窒息法
冷却法
抑制法
将正在发生燃烧的物质与其周围可燃物隔离或移开,燃烧就会因为缺少可燃物而停止.如将靠近火源处的可燃物品搬走,拆除接近火源的易燃建筑,关闭可燃气体、液体管道阀门,减少和阻止可燃物质进入燃烧区域等等.
阻止空气流入燃烧区域,或用不燃烧的惰性气体冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭.如用二氧化碳、氮气、水蒸气等惰性气体灌注容器设备,用石棉毯、湿麻袋、湿棉被、黄沙等不燃物或难燃物覆盖在燃烧物上,封闭起火的建筑或设备的门窗、孔洞等等
将灭火剂（水、二氧化碳等）直接喷射到燃烧物上把燃烧物的温度降低到可燃点以下,使燃烧停止；或者将灭火剂喷洒在火源附近的可燃物上,使其不受火焰辐射热的威胁,避免形成新的着火点.此法为灭火的主要方法.
（化学法）将有抑制作用的灭火剂喷射到燃烧区,并参加到燃烧反应过程中去,使燃烧反应过程中产生的游离基消失,形成稳定分子或低活性的游离基,使燃烧反应终止.
五、灭火的基本方法

## Slide 13
水基型灭火器，泡沫、干粉灭火器
泡沫、CO2、干粉灭火器
六类火灾
（初起）的灭火方法
A类火灾
F类火灾
B类火灾
E类火灾
C类火灾
D类火灾
干粉灭火器、二氧化碳灭火器
专用水雾灭火器
粉装石墨灭火器和灭金属火灾专用干粉灭火器
CO2、干粉灭火器

## Slide 14
一、学会识别和使用手提式灭火器
灭火器的压力表，
指针指向绿区表示压力
正常；指向红区为压力
不足；指向黄区为
压力过高；

## Slide 15: 灭火器使用方法
干粉灭火器使用中，不能将灭火器颠倒或横卧
注意

## Slide 17
消防栓按钮，启动消防水泵
给水阀门
消防水枪
水带连接处
消防水带
二、学会识别和使用消防栓

## Slide 19: 三 、灭火的一般原则
1
发现火情，沉着镇定。发现起火时，首先要保持沉着冷静，理智分析火情。如果是在火灾的初期阶段，燃烧面积不大，可考虑自行扑灭。如果火情发展较快，要迅速逃离现场，向外界寻求帮助。
2
扑救小火，争分夺秒。当刚发生火灾时，应争分夺秒，奋力将小火控制、扑灭；千万不要惊慌失措地乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。
3
大声呼救，及时报警。“报警早，损失少”，一旦发现火情，既要积极扑救，又要及时报警。
4
生命至上，救人第一。在发生火灾时，如果人员受到火灾的威胁，人和物相比，人是主要的，应贯彻执行救人第一，救人与灭火同步进行的原则，先救人后疏散物资。
5
防中毒，防窒息。 在扑救有毒物品时要正确选用灭火器材，尽可能站在上风向，必要时要佩戴面具，以防中毒或窒息。
6
听指挥，莫惊慌 。平时加强防火灭火知识学习，并积极参与消防训练，才能做到一但发生火灾不会惊慌失措。

## Slide 20: 一、火灾原因分析
火灾原因
人为原因
自然原因
失火
放火
物质自燃
雷击起火

## Slide 21
电气设备安装或使用不当引起火灾
违反安全操作规程引起的火灾
雷电
爆炸引起的火灾
其他因操作不慎或违反操作规程引起的火灾
在生活中由于用火疏忽引起火灾
自燃
静电放电导致火灾
放火
二、常见火灾原因分析

## Slide 22: 三、电气火灾发生的原因主要有以下几点
电气火灾
B
E
C
D
A
漏电：电线绝缘或其支架材料绝缘
能力不佳，以致导线与导线或导线
与大地间，有微量电流通过
短路：线路的火线
和零线、火线与地
线磁在一起，引起
电流突然大量增加
的现象
过负荷：指电气线路负载
的电流量超过了额定的安
全载流量。也叫超负荷。
接触电阻过大：是指输电线
路上接线上的电阻过大
电火花、电弧：电火花
是电极间放电的效果。
电弧是由大量密集电火
花所构成的，它的温度
可达3000度以上

## Slide 23: 电气火灾的预防
电气火灾预防
1、定期对电线进行检查、整理、除尘。禁止使用湿抹布等清洁电器表面。
2、老化，损伤的电线
易短路或断路，应更
换。绝缘层损坏的用
绝缘胶带包扎
3、地面上露出的电线
应设在金属管或胶管内，
以防损伤
4、插座应固定，应有电压
标识，1个插座最多容4个
插头，禁止直接将电器导线
（无插头）
5、严禁私拉乱接现象

## Slide 24
临危不乱
简易防护
善用通道
寻求救助
不入险地
切勿惊跑
明辨方向
跳江逃生
固守待援
自救四件宝

## Slide 35
火灾自救，时刻留意逃生路
扑灭小火，惠及他人利自身
突遇火灾，保持镇静速撤离
尽快脱离险境，珍惜生命莫恋财
迅速撤离，匍匐前进莫站立

## Slide 36
6.善用通道，莫入电梯走绝路
7.烟火围困，避险固守要得法
8.跳楼有术，保命力求不损身
9.火及己身，就地打滚莫惊跑
10.身处险境，自救莫忘救他人

## Slide 37
一查吸烟用火，查擅用明火
厂区内严禁吸烟、使用明火，严禁擅自动火施工作业。
二查用气用油，禁跑冒滴漏
厂区内应加强用气用油部位的安全管理。易燃易爆气体、液体的盛装容器外观完好，压力正常，输送管线接口严密，无损坏或跑冒滴漏。
三查通道出口，禁锁闭占用
安全出口、疏散通道应该保持畅通，严禁锁闭、占用、堵塞，安全疏散门应向疏散方向开启，不得设置影响安全疏散的门槛、台阶、屏风。
四查设施器材，禁损坏挪用
消防设施和灭火器材应当完好有效，不能损坏、缺失、擅自挪用。室内消火栓水压充足，水带、水枪配备齐全，不得被圈占、遮挡，灭火器压力充足，保养良好；防火卷帘下严禁堆放物品，影响操作。

## Slide 38
五查疏散标志，标遮挡损坏
疏散标志配备齐全，指示方向正确，不得损坏、遮挡。
六查电气线路，禁私拉乱接
电气线路应当由取得岗位资格的电工按照规定安装、敷设，严禁私拉乱接。
七查制度落实，禁违章作业
八查员工宿舍，禁三合一体
企业员工应严格按照规章制度、操作规程进行作业，严禁违章作业。
在设有车间或者仓库的建筑内严禁设置员工宿舍。

## Slide 39
Thank You !